附件5

# 阿莫西林和克拉维酸残留检测方法标准（试行）

动物性食品中阿莫西林和克拉维酸残留量的测定
高效液相色谱-串联质谱法

## 1 范围

本标准规定了动物性食品中阿莫西林和克拉维酸残留检测的制样和高效液相-串联质谱测定方法。

本标准适用于猪脂肪组织中阿莫西林和克拉维酸残留量的检测。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

## 3 原理

猪脂肪中阿莫西林和克拉维酸用pH6.0缓冲液和乙腈提取，经正己烷除脂，用高效液相色谱-串联质谱法测定，以外标法定量。

## 4 试剂和材料

除特殊说明外，以下所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682中规定的一级水。

4.1 阿莫西林对照品（分子式：C16H19N3O5S）：纯度≥86.90%。

4.2 克拉维酸对照品（分子式：C8H9NO5）：纯度≥95.00%。

4.3 乙腈：色谱纯。

4.4 甲醇：色谱纯。

4.5 甲酸：色谱纯。

4.6 pH6.0缓冲液：准确称取乙酸铵0.154g，加水配成200mL，冰醋酸调pH值至6.02，现用现配。

4.7 0.1%甲酸溶液：取甲酸1mL，置于1000mL容量瓶内，用水稀释至刻度，超声后使用。

4.8 阿莫西林储备液：取阿莫西林对照品约57.5mg，精密称定，置50mL棕色容量瓶中，用50%乙腈溶液溶解并稀释至刻度，配制成1000μg/mL的储备液。在4℃条件下保存2个星期。

4.9 阿莫西林标准工作液：取1000μg/mL阿莫西林储备液适量用pH6.0缓冲液依次稀释制成浓度为0.05、0.125、0.25、0.5、1.00、5μg/mL的标准工作液，现用现配。

4.10 克拉维酸储备液：取克拉维酸对照品约10.5mg，精密称定，置10mL棕色容量瓶中，用50%甲醇溶解并稀释至刻度，配制成1000μg/mL的储备液。在4℃条件下保存1个星期。

4.11 克拉维酸标准工作液：取1000μg/mL克拉维酸储备液适量用pH6.0缓冲液依次稀释制成浓度为0.1、0.25、0.5、1.0、5μg/mL的标准工作液，现用现配。

## 5 仪器和设备

5.1 超高效液相色谱串联谱仪。

5.2 分析天平：感量0.01mg。

5.3 天平：感量0.01g。

5.4 均质机。

5.5 高速冷冻离心机。

5.6 涡旋混合器。

5.7 Milli-Q 超纯水仪。

5.8 氮吹仪。

5.9 具塞塑料离心管：50ml。

5.10 针筒过滤器：孔径0.22μm。

## 6 样品的制备与保存

## 6.1 样品的制备

取适量新鲜或解冻的空白猪脂肪组织，绞碎并使均质。

——取均质的供试样品，作为供试试料。

——取均质的空白样品，作为空白试料。

——取均质的空白样品，添加适宜浓度的标准工作液，作为空白添加试料。

## 6.2 样品的保存

-20℃以下保存。

## 7 分析步骤

## 7.1 提取

取匀浆组织（5.00±0.05）g至50mL离心管中，加入pH6.0缓冲液8mL与乙腈10mL，涡旋混匀，325转/min振荡10min，4℃条件下，10000转/min离心10min。将上清液转移至50mL离心管中，加入二氯甲烷15mL，涡旋1min，4℃条件下，6000转/min离心10min。转移上层水相至15mL离心管中，用pH6.0缓冲液定容至10mL，涡旋混匀，作为备用液。

## 7.2 净化

取备用液1mL于2mL离心管中，加正己烷0.8mL除脂，涡旋1min，4℃条件下，13000转/min离心10 min，弃去正己烷，水相过0.22μm滤膜，取续滤液上机测定。

## 7.3 基质匹配标准曲线的制备

取5份空白猪脂肪样品，按照上述实验操作步骤提取和净化后，用净化后溶液稀释阿莫西林储备液配制成不同浓度的阿莫西林标准工作液5、12.5、25、50、100、500ng/mL；用净化后溶液稀释克拉维酸储备液配制成不同浓度的克拉维酸标准工作液10、25、50、100、500ng/mL。过滤后进行测定。以基质匹配工作液浓度为横坐标，阿莫西林或克拉维酸特征离子质量色谱峰面积为纵坐标，绘制基质匹配标准曲线。

## 7.4 测定

## 7.4.1 质谱条件

## 7.4.1.1阿莫西林质谱条件

## 离子源：电喷雾离子源。

## 扫描方式：正离子扫描。

## 检测方式：多反应监测。

## 毛细管电压：3kV。

## 离子源温度：150℃。

## 脱溶剂温度：350℃。

## 锥孔气流速：150L/h。

## 雾化气流速：500L/h。

## 7.4.1.2 克拉维酸质谱条件

## 离子源：电喷雾离子源。

## 扫描方式：负离子扫描。

## 检测方式：多反应监测。

## 毛细管电压：-3kV。

## 离子源温度：150℃。

## 脱溶剂温度：350℃。

## 锥孔气流速：150L/h。

## 雾化气流速：500L/h。

## 其他条件见表1。

表1 阿莫西林和克拉维酸定性、定量离子对及锥孔电压、碰撞能量的参考值

| 药物 | 定量离子对 （m/z） | 定性离子对 （m/z） | Dwell （S） | 碰撞能量 （eV） | 锥孔电压 （V） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿莫西林 | 366.1>114.0 | 366.1>114.0 | 22 | 18 | 20 |
|  |  | 366.1>208.1 | 22 | 12 | 20 |
| 克拉维酸 | 197.8>136.0 | 197.8>136.0 | -48 | -8 | -20 |
|  |  | 197.8>108.0 | -48 | -12 | -20 |

## 7.4.2 液相条件

## 流动相：A为乙腈，B为0.1%甲酸溶液。阿莫西林和克拉维酸梯度洗脱程序分别见表2、表3。

## 色谱柱：ACQUITY UPLC® HSS T3 C18（100mm×2.1mm，1.8μm）或效能相当的色谱柱；

## 流速：0.3mL/min；

## 柱温：35℃；

## 进样量：5μL。

表2阿莫西林流动相梯度洗脱条件

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） | 曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0 | 100 | 6 |
| 0.10 | 0 | 100 | 6 |
| 3.00 | 90 | 10 | 6 |
| 5.00 | 90 | 10 | 6 |
| 5.10 | 0 | 100 | 1 |
| 12.00 | 0 | 100 | 1 |

表3克拉维酸流动相梯度洗脱条件

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） | 曲线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0 | 100 | 6 |
| 0.50 | 0 | 100 | 6 |
| 3.00 | 60 | 40 | 6 |
| 3.10 | 95 | 5 | 6 |
| 5.00 | 95 | 5 | 6 |
| 5.10 | 0 | 100 | 6 |
| 12.00 | 0 | 100 | 6 |

## 7.5 测定法

## 7.5.1 定性测定

样品色谱图的保留时间与相应对照品的保留时间、各色谱峰的特征离子与相应浓度标准溶液各色谱峰的特征离子相对照定性。试样与对照品保留时间的相对偏差不大于2.5％；样品特征离子相对丰度偏差不超过表4的规定，则可判断试样中存在相应的被测物。

表4 定性测定时相对离子丰度的最大允许误差

| 相对离子丰度 | ＞50% | ＞20%至50% | ＞10%至20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许的最大偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

## 7.5.2 定量测定

## 取试样溶液和基质匹配标准溶液，作单点校准或作基质匹配标准曲线校准，按外标法定量，基质匹配标准溶液及试样溶液中的化合物组份的响应值均应在仪器检测的线性范围内。在上述色谱-质谱条件下，基质匹配标准溶液、空白试样和空白添加试样溶液中特征离子质量色谱图见附录A。

## 7.6 空白试验

除不加样品外，采用相同的步骤进行平行操作。

## 8 结果计算和表述

单点校准：X=（A×Cs×V）/（As×M）

或基质匹配标准曲线校准：由As=aCs+b

求得和，则C=（A-b）/a

- 按下式计算阿莫西林或克拉维酸的残留量：

X=（C×V）/M

式中：

X—供试试料中阿莫西林或克拉维酸的残留量，µg/kg；

Cs—基质匹配溶液中相应阿莫西林或克拉维酸药物浓度，ng/mL；

C—试料溶液中相应阿莫西林或克拉维酸药物浓度，ng/mL；

As—基质匹配溶液中相应阿莫西林或克拉维酸药物峰面积；

A—试料溶液中相应阿莫西林或克拉维酸药物峰面积；

V—残余物定容体积，mL；

M—试料质量，g。

注：计算结果需扣除空白值，测定结果用平行测定的算术平均值表示，保留三位有效数字。

## 9 检测方法的灵敏度、精密度、准确度

## 9.1 灵敏度

本方法猪脂肪的阿莫西林检测限为5μg/kg，定量限为10μg/kg，克拉维酸检测限为10μg/kg，定量限为20μg/kg。

## 9.2 准确度

本方法阿莫西林在10μg/kg～100μg/kg添加浓度范围内，克拉维酸在20μg/kg～200μg/kg添加浓度范围内，回收率均为70%～120％。

## 9.3 精密度

本方法的批内相对标准偏差≤20%，批间相对标准偏差≤30%。

附录A

## （资料性附图）

图A1 空白猪脂肪试样溶液中克拉维酸特征离子质量色谱图

图A2 猪脂肪中添加克拉维酸溶液特征离子质量色谱图（100µg/kg）

图A3 猪脂肪基质匹配克拉维酸标准溶液特征离子质量色谱图（50µg/kg）

（图A1～A3中由上到下依次为克拉维酸特征离子质量色谱图197.8>136.0、197.8>108.0）

图B1 空白猪脂肪试样溶液中阿莫西林特征离子质量色谱图

图B2 猪脂肪中添加阿莫西林溶液特征离子质量色谱图（25µg/kg）

图B3 猪脂肪基质匹配阿莫西林标准溶液特征离子质量色谱图（12.5µg/kg）

（图B1～B3中由上到下依次为阿莫西林特征离子质量色谱图366.1>208.1、366.1>114.0）